Разработка и экспериментальное тестирование трехмерной электронной пушки

Овчинникова Л.Ю.
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: lub.ovch@yandex.ru

В результате работы была изготовлена пушка, основной особенностью которой является смещение катода относительно оси пролетного отверстия. За основу конструкции пушки, рассматриваемой в данной работе, взята пушка с внеосевым размещением катода, описанная в [3].

Данная пушка может применяться для разрезных микротронов, ускорителей с магнитным зеркалом, а также в мощных ускорителях электронов с ускоряющей структурой на стоячей волне, для предотвращения эффекта обратной бомбардировки катода электронами, не захваченными в режим ускорения. Аналогичными преимуществами обладает пушка с кольцевым катодом, но [1], в силу большого эмиттанса [2] генерируемого ею пучка, она не позволит совершить последующее ускорение электронов с малыми потерями тока.

Требования к характеристикам пушки определялись из предварительного расчета динамики частиц в ускоряющей структуре. Заметное отклонение значений этих параметров приведет к частичной или полной потере пучка в процессе ускорения.

Электронная пушка (Рис. 1а) состоит из катода (К), фокусирующего электрода (ФЭ) и анода (А), которые создают трехмерное электрическое поле, позволяющее вывести пучок на ось ускоряющей структуры по заданной траектории, сфокусировать его и обеспечить нужное значение тока пучка.

Рис. 1. Конструкция электронной пушки - (а), схема экспериментального стенда - (б).

Конечный расчет показал, что угол, под которым пучок выходит на ось ускоряющей структуры, составляет 8 мрад, диаметр пучка -  меньше 2 мм, ток - 140мА.

Был произведен эксперимент по измерению характеристик пучка, генерируемого данной пушкой. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1б, где МРН – магниторазрядный насос, ФВН – форвакуумный насос, ВМ – вакуумметр, ВК – вакуумная камера, ФК – CCD-фотокамера, МД – модулятор. На выходе анодного отверстия помещалась фольга (Ф), на которую нанесен люминофор (Л), свечение которого регистрировала камера. В результате эксперимента были получены портреты пучка для различных значений тока.

На рисунке 2 (а) представлена вольтамперная характеристика пушки. Рис. 2 (б) - зависимость среднеквадратичного радиуса пучка по горизонтальной оси, рис. 2 (в) – по вертикальной оси. Точки – экспериментальные данные, кривая – расчет программы трехмерного моделирования.

Рис.2 Вольтамперная характеристика пушки – (а). Зависимость среднеквадратичного радиуса пучка по горизонтальной оси от тока пучка - (б). Зависимость среднеквадратичного радиуса пучка по вертикальной оси от тока пучка - (б), (г) – траектории частиц (расчет программы трехмерного моделирования). На всех графиках на экспериментальные данные наложена расчетная кривая.

Ток пучка, измеренный в ходе эксперимента, составил 100-120 мА при диаметре пучка около 2 мм. В результате выполнения данной работы была изготовлена и протестирована пушка, характеристики пучка которой, соответствуют, требуем параметрам, что указывает на возможность применения в ускорителе электронов с магнитным зеркалом.

Литература

- J.J. Manca, D.S. Edmonds, H.R. Froelich, Annular-cathode electron gun for in-line injection in a race-track microtron, Rev. Sci. Instrum., 47 (1976) 1148.

- S. Rosander, M. Sedlacek, O. Wernholm, H. Babic, The 50 MeV racetrack microtron at the Royal Institute of Technology, Stockholm, Nucl. Instrum. and Meth. 204 (1982) 1.

- Aloev A.V., Carrillo D., Kubyshin Yu A., Pakhomov N.I., Shvedunov V.I., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A624(2010)39-46