Метод различения инфракрасных спектров жидких образцов в зависимости от их температуры с помощью расчета начальных моментов

Королёва А.В.

аспирантка 3 года обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет,Москва,Россия

koroleva.phys@mail.ru

По инфракрасным (ИК) спектрам твердых и газообразных веществ хорошо различаются изменения, происходящие с исследуемыми образцами. Для жидких образцов это различие выявить значительно сложнее за счет эффекта ударного уширения, особенного когда изменение температуры составляет единицы градусов.

Для поиска различий ИК-спектров жидких образцов предлагается производить расчет начальных моментов mh и сравнивать полученные соответствующие значения между собой. Начальный момент h-го порядка  рассчитывается по следующей формуле:

(1)

где хj – максимальное значение интенсивности в группе j, xa – выбранное начальное значение интенсивности, c – величина разряда, nj – соответствующая частота повторения значения, n – сумма всех частот nj, k – количество групп, h – порядок момента.

Величина разряда c определяется по следующей формуле:

(2)

где xj_max и xj_min соответственно самые максимальные и минимальные значения интенсивностей ИК-спектров, полученных при одной и той же температуре.

Начальное значение интенсивности определялось следующим образом:

(3)

Данный способ выбора начального значения интенсивности не противоречил следующему критерию правильности его выбора [1]:

(4)

Проведенный в настоящей работе расчет производился для h от 1 до 4. Все исходные экспериментальные значения интенсивностей объединялись в различное количество групп k. Количество попавших в группу таких значений являлось соответствующей частотой повторения значения nj для группы j.

Группировка экспериментальных значений интенсивностей из каждого ИК-спектра осуществлялась по следующему алгоритму:

- Определяются значения xj_max и xj_min значения.

- Задается количество групп k.

- Значение xj относится к группе j если оно удовлетворяет следующим критериям:

и						(5)

В результате, значения моментов зависели от значений интенсивностей ИК-спектра и параметра k.

В качестве исходных данных были получены на установке MIDAC M4000 по 20 ИК-спектров дистиллированной воды для каждого значения температуры -0.5, -3, -5(С.

В результате, для различения полученных данных нужно подобрать значение k таким образом, чтобы отсутствовали пересечения доверительных интервалов для всех соответствующих рассчитанных значений моментов.

После применения данного метода к полученным ИК-спектрам было установлено, что при рассмотрении  диапазона 1450-3930 см-1 различия в четырёх первых моментах для всех трёх температур выявляются при числе групп 3 и 10 (рис. 1).

Рисунок 2 – Значения первых четырёх моментов для дистиллированной воды для температур -0.5, -3, -5ºС при рассмотрении диапазона 1450-3930 см-1 и числе групп 3

Таким образом, предложенный выше метод обладает высокой чувствительностью и может быть использован для получения дополнительной информации из ИК-спектров, в частности он позволит выявить изменения температуры во время проведения эксперимента.

В дальнейшем мы планируем продолжить исследование в этом направлении, чтобы найти наборы наиболее оптимальных параметров (k и количество моментов) предложенного в данной работе метода для различения водных растворов, находящихся при температурах, отличающихся на единицы градусов.

Литература

- Митропольский А.К. Техника статистических вычислений. М.: Наука, 1971. С. 62.