ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГАММА-ТЕЛЕСКОПА «ГАММА-400»

Часовиков Е.Н., Перфильев А.А.

Студенты

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», факультет экспериментальной и теоретической физики, Москва, Россия

E–mail: chasik@gmail.com

В рамках работ по техническому проекту [1, 2, 3] была разработана математическая модель «ГАММА-400» в среде «GEANT4» [4] путем преобразования имеющегося инженерного чертежа в формате STEP в формат STL, так как есть готовый проект «CADMesh» [5], позволяющий импортировать геометрию из STL в GEANT4. В виду того, что STEP файл содержит в себе 14602 конструкторских единиц, а STL файл может содержать только одну конструкторскую единицу, было необходимо разработать метод автоматизированного преобразования, для чего был создан скрипт на языке Python, позволяющий конвертировать STEP-файлы в формат STL целиком. Кроме того, поскольку исходная версия проекта «CADMesh» позволяет конвертировать в используемый средой GEANT4 формат GDML лишь одиночные элементы, проект «CADMesh» был модифициорван для создания единой модели из множества элементов. Полученная модель предназначена для расчета энерговыделения в чувствительных объемах для гамма-телескопа «ГАММА-400» (причем любой элемент конструкции может быть описан как чувствительный объем и имеется возможность создания бесконечно тонких счетных плоскостей)

Данный программный продукт может быть использован и в других проектах, так как он позволяет импортировать описание геометрии прибора или приборов напрямую из 3D-модели, созданной в САПР.

Список литературы

- КОСМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ГАММА-400». Технический проект. Пояснительная записка. Комплекс научной аппаратуры «ГАММА-400». Книга 1. Назначение и область применения. Техническая характеристика.

- КОСМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ГАММА-400». Технический проект. Пояснительная записка. Комплекс научной аппаратуры «ГАММА-400». Книга 4. Антисовпадательная система. Времяпролетная система. Сцинтилляционные детекторы калориметра. Боковые детекторы калориметра.

- КОСМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ГАММА-400». Технический проект. Пояснительная записка. Комплекс научной аппаратуры «ГАММА-400». Книга 8. Система формирования триггерных и счетных сигналов СТ

- GEANT4 Documentation. Introduction to GEANT4. J Saarela .